НОВОЗБУР’ЇВСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ

Затверджено

Наказ           Директора____

(посада роботодавця)

Новозбур’ївського МНВК_

(найменування підприємства)

_________№_________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці №______

Працівникам Новозбур’ївського МНВК під час завантаження,

(назва)

розвантаження, розпилювання дров

1. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ

- До завантаження та розвантаження допускаються особи, що пройшли медичний огляд,
вступний, первинний та цільовий інструктажі.

- Дані інструкції є обов'язковими для всіх осіб, які виконують завантаження,
розвантаження та розпилювання дров.

2.ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ДО ПОЧАТКУ РОБОТИ

- Перед виконанням завантаження, розвантаження, розпилювання необхідно
ознайомитись з порядком її виконання.

- Перед початком розпилювання та порубки одягти спецодяг, перевірити інструменти,
пристрої, обладнання для робіт ( сокири, колун, циркулярну пилку, окуляри, робочі
рукавиці):

- Сокира, пилка повинні бути загостреними, держак на сокирі щільно закріплений.

- Циркульна пилка повинна відповідати техніці безпеки (обов'язковий захисний кожух).

- Для захищення рук та очей - робочі рукавиці та окуляри.

3. ВИМОГИ ПІД ЧАС РОБОТИ ПІД ЧА С ЗАВАНТАЖЕННЯ

- Бути уважними, виконувати вказівки майстра

- Слідкувати за подачею дров на причеп.

- Рівномірно, щільно розподіляти дрова при завантаження.

- Слідкувати за закріпленням бортів.
ПІД ЧАС РОЗВАНТАЖЕНЯ

- Дотримуватись техніки безпеки, слідкуючи за розвантаженням дров з причепа.

- При механічному розвантаженні не підходити до причепа на відстань до 5-ти метрів.

3.	Завислий вантаж треба видаляти скребком з подовженою рукояткою. Стояти при цьому з
боку причепа.

ПІД ЧАС РОЗПИЛЮВАННЯ

1 .Перевірити справність різального інструменту, правильність його заточки.

2.Перевірити роботу верстата на холостому ходу.

3..Подавати дрова при розпилові без сильного натиску .

4.	Щоб уникнути травм під час роботи слід не нахиляти голову близько до верстата, не
приймати і не передавати предмети через верстат що працює, не зупиняти верстат,
гальмуючи деталь рукою, не відходити від верстата, не вимкнувши його.

5.У випадку знеструмлення мережі негайно вимкнути верстат.

4. ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

1. Привести в порядок робоче місце де виконувалась та чи інша робота:

- Зупинити верстат.

- Прибрати інструменти, засоби індивідуального захисту

5.ВИМОГИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

- При виникненні аварійної ситуації, яка може привести до аварії або до нещасного
випадку необхідно зупинити роботу, попередити інших працівників МНВК і
адміністрацію.

- Якщо скоївся нещасний випадок, необхідно надати першу допомогу потерпілому.

Директор Новозбур’ївського МНВК

(посада керівник підрозділу /організації/-розробника)

В.В. Білоус

(особистий підпис)	(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Відповідальний з

охорони праці________________                ________________

(особистий підпис)	(прізвище, ініціали)

Голова ПК_______________                _________________

(особистий підпис)	(прізвище, ініціали)