НОВОЗБУР’ЇВСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ

Затверджено

Наказ          Директора  _

(посада роботодавця)

Новозбур’ївського МНВК_

(найменування підприємства)

___________№________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці №______

Під час роботи  лаборанта в

(назва)

Новозбур’ївського МНВК

- Загальні положення

- До самостійної роботи на персональних комп’ютерах  допускаються особи, що досягли 18-річного віку, пройшли медичний огляд, інструктаж з охорони праці і навчання за спеціальною програмою.

- Під час роботи на ПК та інших пристроях, які входять до ПК, на лаборанта можуть впливати такі небезпечні фактори:

1.2.1.Електрострум, випромінювання.

1.2.2.Перенапруга   зору   під   час   роботи   з   екранними   простроями,   особливо   при нераціо-нальному розташуванні екрана по відношенню до очей.

1.3. Освітлювальні установки повинні забезпечувати рівномірну освітленість і не повинні утворювати засліплюючих відблисків на клавіатурі й інших частинах пульту, а також на екрані дисплею в напрямку очей оператора.

1.4. Монітори повинні розташовуватися при однорядному їх розміщенні на відстані не меншій 1 м від стін; відстань між робочими місцями повинна бути не менша 1,5 м. Забороняється встановлювати монітори екранами один проти одного.

1.5.Кут нахилу монітору по відношенню до вертикалі повинен складати 10-15 градусів, а відстань від екрана 400-500 мм.

1.6.У приміщеннях і на робочому місці необхідно підтримувати чистоту і порядок, проводити систематичне провітрювання.

1.7.Про всі виявлені під час роботи несправності обладнання необхідно доповісти керівнику у випадку аварії слід негайно припинити роботу для усунення аварійних

обставин.

1.8.Про кожний нещасний випадок очевидець, лаборант, який його виявив, або сам потерпілий  повинні доповісти безпосередньому керівникові робіт і вжити заходів щодо

лікарської допомоги.

1.9.Керівники, які не зебезпечили дотримання вимог цієї інструкції, а також особи, що допустили порушення цих вимог притягуються до відповідальності, згідно з діючим законодавством.

2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи

2.1 .Перевірити наявність на надійність захисного заземлення устаткування.

2.2.Перевірити стан електричного шнура та вилки.

2.3.Перевірити справність вимикачів та інших органів управління ПК.

2.4.Перевірити наявність та стан захисного екрана на моніторі.

2.5.При виявленні будь-яких несправностей ПК не вмикати і негайно повідомити про це керівника.

3.Вимоги безпеки праці під час роботи

3.1 .Виконувати тільки ту роботу, яка входить в обов'язки лаборанта.

3.2.Вмикати і вимикати ПК тільки вимикачами, забороняється проводити вимкнення вийманням вилки з розетки.

3.3.Забороняється лаборанту знімати захисні кожухи з обладнання і працювати без них.

3.4.Не допускати до ПК сторонніх осіб, які не беруть участі у роботі.

З.З.Забороняється переміщати і переносити блоки, обладнання, які знаходяться під напругою.

3.6.Забороняється поправляти і заправляти фарбуючу стрічку на принтері під час роботи.

3.7.Не палити на робочому місці.

3.8.Суворо виконувати загальні вимоги по електробезпеці та пожежній безпеці.

3.9.Самостійно розбирати та проводити ремонт електронної та електронно-механічної частини ПК категорично забороняється. Ці роботи можуть виконувати лише фахівці з технічного обслуговування ПК.

З.10. ПК необхідно використовувати у суворій відповідності з експлуатаційною документацією на неї.

3.11 .Під час виконання роботи слід бути уважним, не звертати уваги на сторонні речі.

3.12.Про всі виявлені несправності та збої в роботі апаратури необхідно повідомити безносе-реднього керівника.

4.Режим праці та відпочинку.

4.1.Необхідно чітко виконувати встановлений режим праці та відпочинку, що враховує функціо-налльну напруженість праці, динаміку систем організму та працездатності і передбачає обов'язкове виконання регламентованих перерв.

4.2.Основною перервою є перерва на обід. Крім того у відповідності з особливостями трудової діяльності працівників на ПК, в режимі праці повинні бути додатково через кожну годину роботи перерви на 5-10 хв., а через 2 години - на 15 хв.

4.3.Кількість знаків, які опрацьовуються, не повинна перевищувати 30-и тисяч за 4 години роботи.

4.4Лід час роботи з текстовою інформацією ( у режимі введення даних, редагування тексту та читання з екрану монітора) найбільш фізіологічним є пред'явлення чорних знаків на світлому фоні.

5.Вимоги безпеки праці після закінчення роботи.

5.1.Відключити ПК від електромережі, для чого необхідно вимкнути тумблери, а потім витягнути штепсельну вилку із розетки.

5.2.Протерти зовнішню поверхню ПК чистою вологою тканиною. При цьому не допускається   використання розчинників, одеколону, очищаючих препаратів   в аерозольній упаковці,

З.З.Прибрати місце. Скласти дискети у відповідні місця зберігання.

6.Відповідальність

За порушення пунктів даної інструкції винні притягуються до матеріальної, адміністративної і кримінальної відповідальності згідно з діючим Законом України «Про охорону праці».

7.Вимоги безпеки життєдіяльності в аварійних ситуаціях

При появі незвичного звуку, запаху паленого, самовільного вимкнення комп’ютеру негайно припиніть роботу і повідомте про це безпосереднього керівника.

Директор Новозбур’ївського МНВК

(посада керівник підрозділу /організації/-розробника)

В.В. Білоус

(особистий підпис)	(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Відповідальний з

охорони праці________________                ________________

(особистий підпис)	(прізвище, ініціали)

Голова ПК_______________                _________________

(особистий підпис)	(прізвище, ініціали)