___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства із значенням підпорядкованості)

Інструкція

з охорони праці №______

(назва)

______________________________

(місце видання)

НОВОЗБУР’ЇВСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ

Затверджено

Наказ           Директора____

(посада роботодавця)

Новозбур’ївського МНВК_

(найменування підприємства)

___________№________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці №___
для працівників, які використовують персональні комп’ютери

(назва)

I.ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1 .До самостійної роботи на персональних комп'ютерах (прийом та введення інформації коректування,читання з екрану) допускаються особи віком більше 18 років, які пройшли навчання з безпечних методів виконання робіт та інструктаж на робочому місці.
2. Працюючий на комп’ютері повинен мати не нижче І-ІІ кваліфікаційної групи з електробезпеки.
3. Комп’ютери повинні мати передбачений заводом - виготовлювачем захист від ураження електрострумом.
4.    Розташування комп"ютера:
а) комп’ютер встановлюють на відстані не менше 1м від стін, між собою на відстані  не менше як 1,5м;
б)виключають можливість прямого засвічування екрану джерелом природного освітлення;
в)поверхня екрану повинна знаходитись на відстані 400-700мм,від очей користувача;
г)висота робочої поверхні столу повинна становити 680-800мм,ширина-не менше 500мм;
д)стілець повинен мати висоту 280-320мм,ширину-не менше як 380мм;
є)повинна бути стійка підставка для ніг шириною не менше 300мм.
5.    Особам, які працюють на комп'ютерах забороняється:
-торкатися обірваних та оголених електричних проводів;
-користуватися пошкодженими розетками та вилками;
-працювати при знятому кожусі на моніторі чи системному блоці;
-працювати на комп'ютерах,монітори яких розташовані один проти другого в межах кімнати(приміщення).
6.    При роботі з текстом,інформацією рекомендується працювати на світлому (білому) фоні з чорними знаками.
7.    При роботі комп’ютером можуть виникнути небезпечні та шкідливі виробничі фактори:
-електромагнітні поля (радіочастоти);
-електростатичне поле;
-недостатнє освітлення;
-психоемоційна напруга при тривалій роботі з екраном відеомонітору.
8. Особи, які працюють на комп’ютері повинні дотримуватися наступного режиму праці:
-при введенні даних, читанні інформації з екрану безперервна тривалість роботи не повинна перевищувати 4-х годин при 8-годинному робочому дні;
-через кожну годину роботи необхідно робити перерву на 5-10 хвилин, а через 2 години -15 хвилин;
-перерви використовувати для зорового та фізичного розвантажування:
а)стоячи або сидячи робити похитування головою ліворуч-праворуч (темп швидкий);
б)стоячи або сидячи робити нахили голови уперед-назад (темп помірний);
в)масаж лоба, злегка його погладжуючи, а також погладжуючи ділянки над бровами у напрямку до скронь;
г)стоячи або сидячи здійснюємо самомасаж шиї та потилиці,погладжуючи потилицю та шию у напрямку до торса;
-невиконання вимог діючої інструкції є порушенням трудової дисципліни, що може тягнути за собою відповідальність згідно діючих правил та положень.

ІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ
1 .Перед початком роботи перевірити:
-    розміщення складових частин комп"ютера (монітор, принтер, та інших блоків );
-    монітор слід розташовувати таким чином, щоб кут зору на екран монітора становив 10-15 градусів, а відстань до екрана 400-800 мм.
-    цілісність, з'єднувальних кабелів.
-    підключення складових частин комп"ютера згідно схеми з"єднання.
-    наявність передбачених захисних екранів.
-    наявність і стан захисних кожухів. Підготовку комп"ютера до роботи провадити у відключеному стані.
-    забезпечити освітлення робочого місця таким чином, щоб не утворювались відблиски від клавіатури та екрану відеомонітора в напрямку очей працюючого;
-     при неможливості забезпечення - застосовувати спеціальні захисні сітки, фільтри.

ІІІ. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ
1. Підключення комп"ютера проводити послідовно, згідно з інструкцією по експлуатації.
2. Не підключати та не відключати з’єднувачі електроживлення при включеному комп"ютері.
3. Під час перерв у роботі виключити монітор комп’ютера.
4. Не залишати працюючий комп’ютер без нагляду.
5. Працювати з екранними захисними сітками та захисними екранами, які встановлюються на моніторах(якщо такі передбачені).

IV.    ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПО ЗАКІНЧЕННІ РОБОТИ
1.    Виключити комп’ютер в послідовності згідно з інструкцією по експлуатації.
2. Доповідати особі,яка відповідає за технічний стан комп’ютера, про всі зауваження і несправності в роботі комп’ютера, якщо вони мали місце.
3. Привести в порядок робоче місце, прибрати зайві предмети та сміття.
4. Покласти носії інформації до місць збереження.

V.    ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ
1.     При виникненні ситуації (поява шумів,скрипів при роботі, запаху гару та диму), яка може привести до аварії, необхідно терміново відключити комп’ютер від електромережі і повідомити про це особу, яка відповідає за технічний стан комп’ютера.
Самостійна  ліквідація несправності забороняється.
2.    При необхідності надати першу медичну допомогу потерпілим.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи

(посада керівник підрозділу /організації/-розробника)

Брага О.М.

(особистий підпис)	(прізвище, ініціали)

Директор Новозбур’ївського МНВК

(посада керівник підрозділу /організації/-розробника)

Білоус О.М.

(особистий підпис)	(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник служби охорони

праці                                   ________________                              Брага О.М.

(особистий підпис)	                    (прізвище, ініціали)

Голова ПК                         _______________                               Соловйова Т.О.

(особистий підпис)	                     (прізвище, ініціали)