НОВОЗБУР’ЇВСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ

Затверджено

Наказ           Директора____

(посада роботодавця)

Новозбур’ївського МНВК_

(найменування підприємства)

___________№________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці №______

З безпеки життєдіяльності при роботі на

(назва)

свердлильному верстаті в Новозбур’ївському МНВК

- Правильно надягніть спецодяг (халат, головний убір) , зав’язок на халатах та звисаючих кінців косинок не може бути.

- Перевірте наявність та надійність кріплення захисного огородження і заземлення з корпусом верстату.

- Перевірте інструмент. Робота несправним інструментом не дозволяється. Використовуйте інструменти тільки за призначенням.

- Розміщення інструментів та заготовок повинно бути в певному порядку на тумбочці верстата.

- Міцно кріпіть свердло та деталь, що обороняється.

- Перевірте роботу верстата на холостому ходу.

- Перед початком роботи одягніть захисні окуляри.

- Впевніться, що біля верстату не має горючих та легкозаймистих речовин.

- Підтримуйте інструмент у робочому стані, а робоче місце в чистоті.

10. Для видалення стружки користуйтесь щіткою чи гачком.

11. Ручне шліфування та полірування забороняється на верстаті, що працює.

12. При свердлінні деталей їх необхідно тримати в тисках або плоскогубцями.

13. Не можна відволікатись під час роботи.

14. По закінченню роботи змести стружку щіткою, прибрати інструмент.

Директор Новозбур’ївського МНВК

(посада керівник підрозділу /організації/-розробника)

В.В. Білоус

(особистий підпис)	(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Відповідальний з

охорони праці________________                ________________

(особистий підпис)	(прізвище, ініціали)

Голова ПК_______________                _________________

(особистий підпис)	(прізвище, ініціали)