НОВОЗБУР’ЇВСЬКИЙ МІЖШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ

Затверджено

Наказ           Директора____

(посада роботодавця)

_ Новозбур’ївського МНВК__

(найменування підприємства)

___________№_________

(число, місяць, рік)

Інструкція

з охорони праці №______

З безпеки життєдіяльності під час роботи

(назва)

на фрезерному верстаті в Новозбур’ївському МНВК

- Правильно надягніть спецодяг (халат, головний убір), зав’язок на халатах та звисаючих кінців косинок не може бути.

- Перевірте наявність та надійність кріплення захисного огородження і заземлення з корпусом верстату.

- Перевірте інструмент. Робота несправним інструментом не дозволяється. Використовуйте інструменти тільки за призначенням.

- Розміщення інструментів та заготовок повинно бути в певному порядку на тумбочці верстата.

- Надійно кріпіть фрезу та заготовку. Не залишайте ключ та вимірювальний інструмент біля працюючої фрези.

- Перевірте роботу верстата на холостому ходу.

- Перед початком роботи надягніть захисні окуляри або встановіть захисний екран.

- Впевніться, що біля верстата не має горючих та легкозаймистих речовин.

- Контролюйте стан інструменту.

10.Майте на по готові засоби індивідуального захисту.

11. Робоче місце підтримуйте в чистоті.

12. Для видалення стружки застосовуйте щітки, не здувайте її ротом.

13. Ручне обпилювання та шліфування не допускається.

14. Після роботи верстат треба вимкнути, інструмент прибрати, змести стружку щіткою.

Директор Новозбур’ївського МНВК

(посада керівник підрозділу /організації/-розробника)

В.В. Білоус

(особистий підпис)	(прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Відповідальний з

охорони праці________________                ________________

(особистий підпис)	(прізвище, ініціали)

Голова ПК_______________                _________________

(особистий підпис)	(прізвище, ініціали)